Перечень ГСО-ПГС,

выпускаемых ФГУП «СПО «Аналитприбор» (10.09.2014)

| № п/п | № ГСО-ПГС | Определяемый/ фоновый компоненты | Единицы измерения | Интервал значений | Пределы допускаемого относит. отклонения, ± Д, % | Пределы допускаемой относительной погрешности ± Δ0, % | Разряд | Номер сертификата (свидетельства)/ срок действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 7913-2001 | C3H8-N2 | млн-1 (мг/м3) | 248 (455) | 25 абс. (45 абс.) | 9 абс. (17 абс.) | 2 | 2723 / 30.07.2017 |
| 2 | 7914-2001 | C3H8-N2 | млн-1 (мг/м3) | 123 (225) | 14 абс. (25 абс.) | 9 абс. (17 абс.) | 2 | 2724 / 30.07.2017 |
| 3 | 7915-2001 | C6H14-N2 | млн-1 (мг/м3) | 127 (455) | 13 абс. (45 абс.) | 5 абс. (17 абс.) | 2 | 2725 / 30.07.2017 |
| 4 | 7916-2001 | C6H14-N2 | млн-1 (мг/м3) | 63 (225) | 7 абс. (25 абс.) | 5 абс. (17 абс.) | 2 | 2726 / 30.07.2017 |
| 5 | 7917-2001 | О2-Ar | % | 0,060 | 0,007 | 0,007 | 2 | 2727 / 30.07.2017 |
| 6 | 7918-2001 | О2-Ar | % | 0,100 | 0,010 | 0,007 | 2 | 2728 / 30.07.2017 |
| 7 | 7919-2001 | О2-Ar | % | 0,210 | 0,007 | 0,010 | 2 | 2729 / 30.07.2017 |
| 8 | 7920-2001 | NH3-воздух | % (г/м3) | 0,250 (1,80) | 0,035 абс. (0,25 абс.) | 0,015 абс. (0,11 абс.) | 2 | 2730 / 30.07.2017 |
| 9 | 7921-2001 | NH3-воздух | млн-1 (мг/м3) | 191 (135) | 31 абс. (22 абс.) | 12 абс. (8 абс.) | 2 | 2731 / 30.07.2017 |
| 10 | 7922-2001 | NH3-воздух | % (г/м3) | 0,071 (0,50) | 0,004 абс. (0,03 абс.) | 0,003 абс. (0,02 абс.) | 2 | 2732 / 30.07.2017 |
| 11 | 7923-2001 | NH3-воздух | % (г/м3) | 0,212 (1,50) | 0,011 абс. (0,08 абс.) | 0,008 абс. (0,06 абс.) | 2 | 2733 / 30.07.2017 |
| 12 | 7924-2001 | NH3-воздух | % (г/м3) | 0,34 (2,4) | 0,03 абс. (0,2 абс.) | 0,014 абс. (0,10 абс.) | 2 | 2734 / 30.07.2017 |
| 13 | 7925-2001 | NH3-воздух | % (г/м3) | 1,06 (7,50) | 0,14 абс. (1,0 абс.) | 0,04 абс. (0,3 абс.) | 2 | 2735 / 30.07.2017 |
| 14 | 7926-2001 | NH3-воздух | % (г/м3) | 1,34 (9,50) | 0,14 абс. (1,0 абс.) | 0,05 абс. (0,4 абс.) | 2 | 2736 / 30.07.2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 8736-2006 | NO-N2 | млн-1 | от 21 до 100 | 20 | 5 | 1 | 2535/2 / 30.07.2017 |
| 16 | 8737-2006 | NO-N2 | млн-1 | от 101 до 500 | 10 | 4 | 1 | 2536/2 / 30.07.2017 |
| 17 | 8738-2006 | NO-N2 | млн-1 | от 501 до 5000 | 10 | 3 | 1 | 2537/2 / 30.07.2017 |
| 18 | 8740-2006 | NO2-N2 | млн-1 | от 21 до 100 | 20 | 5 | 1 | 2539/2 / 30.07.2017 |
| 19 | 8741-2006 | NO2-N2 | млн-1 | от 101 до 500 | 10 | 4 | 1 | 2540/2 / 30.07.2017 |
| 20 | 8742-2006 | NO2-N2 | млн-1 | от 501 до 5000 | 10 | 3 | 1 | 2541 /2 / 30.07.2017 |
| 21 | 10094-2012 | О2-Ar | % | от 80,0 до 95,0 | 1,0 абс. | 0,10 абс. | 1 | 2607 / 22.08.2017 |
| 22 | 10095-2012 | СH4-воздух | % | от 1,00 до 2,50 | 0,06 абс. | 0,04 абс. | 1 | 2608 / 22.08.2017 |
| 23 | 10239-2013 | Хладон 114В2 (C2Br2F4) воздух | млн-1 | 15 – 130 остальное | 10 | Δ0= - 0,01·X+6,3 | 1 | 3247 / 23.08.2018 |
| 24 | 10343-2013 | Хладон 134А (C2H2F4) N2 (воздух) | % | от 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 остальное | 10 5 | Δ0= - 15,15·X+4,01 Δ0= - 2,5·X+2,75 | 1 | 3512/2 / 16.12.2018 |
| 25 | 10344-2013 | Хладон 12 (CCl2F2) N2 (воздух) | % | от 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 остальное | 10 5 | Δ0= - 15,15·X+4,01 Δ0= - 2,5·X+2,75 | 1 | 3513 / 16.12.2018 |
| 26 | 10345-2013 | Хладон 22 (CНClF2) N2 (воздух) | % | от 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 остальное | 10 5 | Δ0= - 15,15·X+4,01 Δ0= - 2,5·X+2,75 | 1 | 3514 / 16.12.2018 |
| 27 | 10346-2013 | Хладон 410а (CHF2CF3+CH2F2) N2 (воздух) | % | от 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 остальное | 10 5 | Δ0= - 15,15·X+4,01 Δ0= - 2,5·X+2,75 | 1 | 3515 / 16.12.2018 |
| 28 | 10350-2013 | Хладон 227еа (C3HF7) N2 (воздух) | % | от 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 остальное | 10 5 | Δ0= - 15,15·X+4,01 Δ0= - 2,5·X+2,75 | 1 | 3519/2 / 16.12.2018 |
| 29 | 10349-2013 | Бутан (C4H10) N2 (воздух) | % | от 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 0,7 остальное | 10 5 5 | Δ0= - 15,15·X+4,01 Δ0= - 2,5·X+2,75 1,5 | 1 | 3518/2 / 16.12.2018 |

| № п/п | № ГСО-ПГС | Определяемый компонент | Фоновый компонент | Единицы измерения | Интервал значений | Пределы допускаемого относительного отклонения, ± Д, % | Пределы допускаемой относительной погрешности ± Δ0, % | Разряд | Номер сертификата (свидетельства)/ срок действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 30 | 10463-2014 СО состава газовой смеси углеводородных газов (УГ-А-1) | CH4 | N2, воздух | % | от 0,0010 до 0,020 св. 0,020 до 0,10 св. 0,10 до 1,0 св. 1 до 20 св. 20 до 50 | 10 5 5 5 4 | U = - 105,2·X+4,1 2 U = - 1,33·X+2,13 U = - 0,011·X+0,811 U = - 0,013·X+0,867 | 1 | 3806 / 18.08.2019 |
|  |  | C3H8 | N2, He, воздух | % | от 0,010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 | 5 5 5 | U = - 22,22·X+4,22 U = - 1,25·X+2,125 U = - 0,046·X+1,523 |  |  |
|  |  | C6H14 | N2, воздух | % | от 0,0010 до 0,010 св. 0,010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 | 10 5 5 | 4 U = - 22,22·X+4,22 U = - 1,25·X+2,125 |  |  |
| 31 | 10464-2014 СО состава газовой смеси углеводородных газов (УГ-А-2) | CH4 | N2 | % | от 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 | 5 4 3 | 3 U = - 0,05·X+4,0 U = - 0,011·X+1,278 | 2 | 3807 / 18.08.2019 |
|  |  | C3H8 | N2, He |  | от 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 | 10 5 5 | U = - 30,303·X+8,03 U = - 8,75·X+5,875 3 |  |  |
|  |  | C6H14 | N2, воздух |  | от 0,0010 до 0,010 св. 0,010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 | 10 5 5 | U = - 111,11·X+8,11 U = - 22,22·X+7,22 U = - 5·X+5,5 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 10465-2014 СО состава газовой смеси инертных и постоянных газов (ИП-А-1) | СО | N2, воздух | % | от 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,0030 св. 0,0030 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 5,0 св. 5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 | 20 0,00020 абс. 5 5 5 5 4 2 | U = - 1111,1·X+5,11 U = - 1000·X+5,0 2 U = - 1,25·X+2,125 U = - 0,156·X+1,578 U = - 0,02·X+0,9 U = - 0,007·X+0,64 U = - 0,0019·X+0,28 | 1 | 3808 / 18.08.2019 |
|  |  | CO2 | N2, воздух |  | от 0,0040 до 0,10 св. 0,10 до 0,20 св. 0,20 до 0,50 св. 0,5 до 2,0 св. 2 до 20 св. 20 до 50 св. 50 до 80 св. 80 до 97 | 5 5 5 5 5 4 3 2 | U = - 14,5·X+3,95 U = - 5·X+3,0 U = - 1,66·X+2,33 U = - 0,467·X+1,733 U = - 0,017·X+0,833 U = - 0,01·X+0,707 U = - 0,003·X+0,34 0,1 |  |  |
|  |  | H2 или D2 | N2, воздух, O2 |  | от 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 3,0 св. 3 до 10 св. 10 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 90 св. 90 до 95 св. 95 до 97 св. 97 до 99 | 10 5 5 5 4 2 0,5 абс. 0,2 абс. 0,2 абс. | U = - 2,5·X+2,75 U = - 0,28·X+1,64 0,8 U = - 0,02·X+1,0 U = - 0,008·X+0,76 U = - 0,005·X+0,55 0,1 U = - 0,03·X+2,95 0,04 |  |  |
|  |  | O2 | N2, Ar, He, H2, D2 |  | от 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 5,0 св. 5 до 10 св. 10 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 95 св. 95 до 99 | 10 5 5 5 4 2 0,2 абс. | U = - 2,5·X+2,75 U = - 0,156·X+1,578 0,8 U = - 0,03·X+1,1 U = - 0,007·X+0,64 U = - 0,004·X+0,43 U = - 0,0025·X+0,287 |  |  |

Продолжение ГСО 10465-2014

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10465-2014 СО состава газовой смеси инертных и постоянных газов (ИП-А-1) | N2 | Не | % | от 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 | 5 4 2 | U = - 0,046·X+1,523 U = - 0,008·X+0,76 U = - 0,004·X+0,48 | 1 | 3808 / 18.08.2019 |
|  |  | Не | N2 |  | от 1,0 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 | 5 4 2 | U = - 0,047·X+1,547 U = - 0,008·X+0,76 U = - 0,004·X+0,48 |  |  |
|  |  | Ar | N2 |  | от 1,0 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 | 5 4 2 | U = - 0,047·X+1,547 U = - 0,008·X+0,76 U = - 0,004·X+0,48 |  |  |
|  |  | O2 | N2 |  | от 0,5 до 1,0 св. 1,0 до 2,0 св. 2 до 5 св. 5 до 20 св. 20 до 50 | 10 5 5 5 5 | U = - 4,0·X+6,0 2 U = - 0,333·X+2,667 1 U = - 0,019·X+1,373 |  |  |
|  |  | CO2 |  |  | св. 5 до 15 св. 15 до 30 | 5 5 | U = - 0,1·X+2,5 U = - 0,033·X+1,5 |  |  |
| 33 | 10466-2014 СО состава газовой смеси инертных и постоянных газов (ИП-А-2) | СО | N2, воздух | % | от 0,00010 до 0,0010 св. 0,0010 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 | 20 10 5 5 4 2 | U = - 2222·X+10,2 U = - 30,3·X+8,03 U = - 5·X+5,5 3 U = - 0,052·X+4,04 U = - 0,007·X+0,919 | 2 | 3809 / 18.08.2019 |
|  |  | CO2 | N2 |  | от 0,00030 до 0,0012 св. 0,0012 до 0,0040 от 0,10 до 0,50 св. 0,5 до 20 св. 20 до 70 св. 70 до 97 | 20 15 5 5 4 3 | 10 U = - 1428,5·X+11,7 U = - 5·X+5,5 3 U = - 0,05·X+4,0 U = - 0,011·X+1,278 |  |  |
|  |  | O2 | Ar |  | от 0,050 до 0,10 св. 0,10 до 0,50 | 10 5 | U = - 20·X+7,0 U = - 5·X+5,5 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 10467-2014 СО состава газовой смеси химически активных газов (ХАГ-А-1) | NH3 | N2, воздух | % | от 0,010 до 0,050 св. 0,050 до 0,50 св. 0,5 до 3,0 | 10 5 5 | 4 U = - 1,11·X+4,05 3,5 | 1 | 3810 / 18.08.2019 |
|  |  | SO2 | N2, воздух |  | от 0,0020 до 0,010 св. 0,010 до 0,50 св. 0,5 до 3,0 | 10 5 5 | 4 U = - 2,04·X+4,02 U = - 0,4·X+3,2 |  |  |
| 35 | 10468-2014 СО состава газовой смеси химически активных газов (ХАГ-А-2) | NH3 | N2, воздух | % | от 0,0020 до 0,010 св. 0,010 до 0,10 | 15 10 | U = - 125·X+8,25 U = - 22,22·X+7,22 | 2 | 3811 / 18.08.2019 |
|  |  | SO2 | N2, воздух |  | от 0,0020 до 0,010 св. 0,010 до 0,50 св. 0,5 до 3,0 | 15 10 10 | 6 U = - 2,04·X+6,02 U = - 0,4·X+5,2 |  |  |

Примечание:

Для экземпляров стандартных образцов состава газовых смесей в воздухе, а также смесей H2/O2, O2/H2, D2/O2 и O2/D2 установлен предел содержания объемной доли определяемых компонентов, соответствующий 50 % нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР), в соответствии с ГОСТ 51330.19-99:

- для объемной доли оксида углерода в воздухе – не более 5,5 %;

- для объемной доли водорода в воздухе – не более 2,0 %;

- для объемной доли кислорода в водороде – не более 3,0 %;

- для объемной доли водорода в кислороде – не более 3,0 %;

- для объемной доли кислорода в дейтерии – не более 3,0 %;

- для объемной доли дейтерия в кислороде – не более 3,0 %;

-  для объемной доли метана в воздухе – не более 2,5 %;

-  для объемной доли пропана в воздухе – не более 1,0 %;

-  для объемной доли бутана в воздухе – не более 0,7 %;

-  для объемной доли гексана в воздухе – не более 0,5 %.